# INHOUDSOPGAVE

## 1. 	Mutatie overzicht

2. 	Inleiding en toelichting					4

3. 	Situatietekening						5

4.	Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens		6

5.	Alarmeringsprocedures intern en extern			8

6. 	Stroomschema alarmering					9

7.	Wijze van ontruiming en ontruimingsorganisatie	10

8. 	Wat te doen bij een ontruimingsalarm			11

9.	Taken Hoofd Bedrijfshulpverlening			13

10. 	Taken receptie						13

11.	Taken bedrijfshulpverlener					14

12. 	Taken directeur						14

13. 	Tekeningen en ontruimingsinstructies			15

14. 	Logboek ontruimingsoefeningen				17

Bijlagen

## BHV organisatie

Risicoanalyse BHV

## 1. MUTATIES

| Titel document: | Bedrijfs Hulp Verlenings- / Ontruimingsplan <locatie> <adres> <postcode en plaatsnaam> <telefoonnummer> |
| --- | --- |
| Documentnummer: |  |
| Auteur: |  |

| Versie d.d.: | Wijzigingen (voorbeelden) |
| --- | --- |

| Versie d.d.: | Gezien door: |
| --- | --- |

# 2.	INLEIDING EN TOELICHTING

Dit ontruimingsplan geeft een beschrijving van de organisatie en de maatregelen die genomen moeten worden om in geval van een incident zo snel en efficiënt mogelijk te kunnen starten met een ontruiming. De noodzaak hiertoe kan zijn een brand, wateroverlast, stormschade bommelding, gaslekkage, of andere voorkomende gevallen.

Hiervoor is naast de genomen preventie- en preparatie een ontruimingsplan nodig.

Het plan geldt voor de medewerkers van <locatie/instelling> en alle overige personen in het gebouw of op het terrein. Bij een noodsituatie vallen alle in het gebouw aanwezige personen onder de supervisie van de <naam>.

Door middel van instructie en minimaal <aantal> jaarlijkse oefeningen zal dit ontruimingsplan aan de praktijk worden getoetst en zo nodig worden bijgesteld.

# 3.	SITUATIETEKENING

# <Voeg hier uw eigen tekening in>

Hoofdingang

# 4.	GEBOUW-, INSTALLATIE- EN ORGANISATIEGEGEVENS

Naam 		: <locatie/instelling>

Adres		: <straat en huisnummer>

Plaats 		: <plaatsnaam>

Telefoon	: <telefoonnummer>

Het gebouw bestaat uit een bouwdeel met <aantal> bouwlagen.

Begane grond		: kantoren en receptie (VOORBEELD).

Eerste verdieping	: slaapkamers en kantine (VOORBEELD).

Tweede verdieping	: slaapkamers (VOORBEELD)

Derde verdieping	: buiten gebruik (VOORBEELD)

Het gebouw heeft als functie <vul in voor uw organisatie, inclusief de gevolgen voor de bezetting door de dag heen>

In het gebouw kan het volgende aantal personen aanwezig zijn:

Maandag tot en met vrijdag tussen 07.30 – 18.00 uur

Werknemers:	 	circa  <vul in> personen

Bezoekers:		circa  <vul in> personen

Cliënten		circa  <vul in> personen

Op de overige uren:

Werknemers:	 	circa  <vul in> personen

Bezoekers:		circa  <vul in> personen

Cliënten		circa  <vul in> personen

###### Alarmering

Brandmeldinstallatie <Voorbeeld>:

- Op iedere etage zijn de vluchtwegen uitgevoerd met handbrand- en rookmelders.

- Handmelders worden direct doorgemeld naar de brandweer (GMU)

- Aan de handbrandmelders is direct het ontruimingsalarm gekoppeld

- Ontruimingsalarm geactiveerd door rookmelders, wordt direct doorgemeld naar de brandweer (GMU)

- Bij brandmeldingen wordt het gehele pand ontruimd

- Het gebouw is voorzien van een sprinklerinstallatie

BHV organisatie

De BHV organisatie bestaat uit <VOORBEELD>:

- Een Hoofd van de BHV organisatie (tevens coördinator ontruiming)

- Een BHV ploeg met volledige opleiding met medewerkers vanuit de dagdienst. Buiten de kantoortijden is altijd één medewerker aanwezig die de taak van BHV’ er kan invullen. Dit is gezien de risico’s een aanvaardbaar minimum.

###### Communicatiemiddelen

De BHV organisatie heeft ten behoeve van een ontruiming de beschikking over:

- Een omroepinstallatie

- Portofoons

Het ontruimingsplan ligt bij de receptie en is voor iedereen beschikbaar via intranet.

# 5.	ALARMERINGSPROCEDURE INTERN EN EXTERN

Interne alarmering

Interne alarmering is bedoeld om de aanwezigen in het gebouw te waarschuwen en de bedrijfshulpverlening organisatie op te starten.

Bij een calamiteit werkt de alarmering als volgt <VOORBEELD>:

- Alle aanwezigen in het gebouw worden gewaarschuwd door het ontruimingsalarm. Er wordt gebruik gemaakt van het slow whoop signaal. Dit is een oplopend signaal met verschillende toonhoogtes

- Ook de BHV ploeg wordt gewaarschuwd door het ontruimingsalarm

Externe alarmering

Een externe alarmering is bedoeld om de hulpdiensten ter plaatse te krijgen.

Bij een calamiteit werkt de alarmering als volgt:

- Via de BMC of telefonisch

- Bij brand belt de BHV´er de regionale hulpdiensten via 112

- Bij een ongeval of incident belt de BHV´er de regionale hulpdiensten via 112

- Vraag aan de telefonist(e) om politie, brandweer of ambulance

Aan de desbetreffende centralist(e) moet worden verteld:

- naam van de melder

- naam en adres van het gebouw

- welke plaats en gemeente

- aard van het incident en eventuele bijzonderheden

- of er slachtoffers zijn, waar en hoeveel

# 6	STROOMSCHEMA  ALARMERING

7.	Wijze van ontruimen en ontruimingsorganisatie

Opdracht tot ontruiming wordt in principe gegeven door een ieder die een brand ontdekt en gebruik maakt van de handbrandmelder. Bij een ontruimingssignaal als gevolg van een brandmelding wordt altijd het gehele gebouw ontruimd.

Anders dan bij een handbrandmelding kan het gebouw worden ontruimd als gevolg van de eerder aangegeven oorzaken.

Indien, anders dan bij brand, tot een gedeeltelijke ontruiming wordt overgegaan, zal deze worden begeleid door de BHV organisatie.

Verzamelplaats:

<plaats> dient als verzamelplaats voor alle medewerkers en bezoekers bij ontruiming. De exacte locatie is aangegeven met een bord verzamelplaats.

Melden bij de BHV-er en de gegeven instructies opvolgen.

<plaats> dient als verzamelplaats voor alle medewerkers en bezoekers bij “externe incidenten” waarbij het noodzakelijk is dat er algemene informatie wordt verstrekt aan de aanwezigen.

Melden bij de BHV-er en de gegeven instructies opvolgen.

8.	Wat te doen bij een ontruimingsalarm

Instructie Medewerkers

8.1 	Bij het ontdekken van een brand

- Blijf kalm

- Brand melden door:

- het aanroepen van alle aanwezigen

- Voorkom uitbreiding

- sluit ramen en deuren

- indien mogelijk zelf blussen

- indien blussen niet mogelijk is, verlaat het gebouw conform de ontruimingsinstructie

8.2 	Bij een ontruiming

- Bij brandmelding worden medewerkers gewaarschuwd door het ontruimingssignaal

- Sluit ramen en deuren indien mogelijk

- Neem medewerkers mee naar de verzamelplaats

- Blijf bij rookontwikkeling laag bij de grond

- Maak gebruik van de dichtsbijzijnde nooduitgang

- Gebruik nooit de lift

- Verlaat nooit zonder toestemming de verzamelplaats

Verzamelen op de verzamelplaats bij <plaats> en afmelden bij de BHV.

8.3	Bij een incident / ongeval

- Waarschuw één van de BHV´ers

- Bij een ongeval zal eerste levensreddende hulp worden gegeven en zullen – indien nodig - de externe hulpdiensten worden gealarmeerd via 112.

9 	Taken Hoofd BHV

(of plaatsvervanger waar melding conform procedure binnen komt)

9.1	Taak bij een telefonische brandmelding

- (Hoofd) BHV stelt zich op de hoogte van de aard en plaats van de melding

- Begeeft zich naar de receptie

- Meld, bij een terechte alarmering, het incident aan de betreffende hulpdiensten via het alarmnummer 112 (zie hoofdstuk externe alarmering)

- Ontruim het gebouw en zorg voor vrije toegang brandweer

- Laat niemand toe in het gebouw

- Vangt externe hulpdiensten op

  - Taak bij een brandmelding middels een ontruimingshandmelder of

automatische melder

- (Hoofd) BHV stelt zich op de hoogte van de aard en plaats van de melding

- Begeeft zich naar de receptie

- Zorgt voor herkenbaarheid als Hoofd BHV

- Laat BHV’ers een check uitvoeren

- Stelt bij een onterechte melding het ontruimingsalarm terug

- Bij een terechte melding, alarmeert hulpdiensten via 112

9.3	Taak bij een incident / ongeval

- Waarschuwt BHV´ers

- Begeeft zich naar de receptie

- Alarmeert externe hulpdiensten via 112

- Vangt externe hulpdiensten op

Controlelijst Hoofd BHV / Plv.

- Zijn brandweer of andere hulpdiensten al gewaarschuwd?

- Zijn de BHV´ers goed ingezet?

- Loopt de ontruiming goed, krijg ik terugkoppeling?

- Worden de externe hulpdiensten opgevangen?

- Krijgen de externe hulpdiensten informatie, sleutels en eventueel plattegronden?

- Is de begeleiding van de externe hulpdiensten geregeld?

10 	Taken Receptioniste (tijdens kantoortijden)

- Draagt zorg voor bezoekersregistratie

- Blijft in de receptie ter ondersteuning van Hoofd BHV / Plv.

- Begeeft zich – na overleg met Hoofd BHV - naar de verzamelplaats en neemt de bezoekersregistratie mee

## 11 	Taken BHV’ er

De Bedrijfshulpverlener / ontruimer:

- Neemt na een melding contact op met de receptie en stelt zich op de hoogte van de aard en de plaats van de melding

- Tracht een begin van brand te blussen met de aanwezige blusmiddelen

- Start met begeleiding van ontruiming

- Informeert het Hoofd Bedrijfshulpverlening over de plaats en de aard van de melding

- Zorgt voor vrije toegang voor de brandweer

- Zorgt voor opvang en begeleiding hulpdiensten (sleutels en plattegronden)

- Volgt instructies van het Hoofd Bedrijfshulpverlening / Plv. of de brandweer op

- Laat niemand meer toe in het gebouw

- Begeeft zich naar de verzamelplaats

- Houdt appèl onder de medewerkers en meldt vermissing van personen aan het Hoofd Bedrijfshulpverlening

Bij een ongeval zal eerste levensreddende hulp worden gegeven en zullen – indien nodig - de externe hulpdiensten worden gealarmeerd via 112.

12 	Taken directeur

12.1	Bij een calamiteit

De directeur:

- Begeeft zich na een oproep door het Hoofd BHV / plv. naar de betreffende locatie

- Heeft de eindverantwoordelijkheid van de totale ontruiming

- Draagt verantwoordelijkheid voor het optreden van eigen organisatie

- Draagt zorg voor het inlichten van de familie bij eventuele slachtoffers

- Informeert de nieuwsmedia (in overleg met brandweer)

12.2	Algemeen

De directeur draagt zorg voor de naleving van de instructies en voorschriften met betrekking tot de veiligheid, voorgeschreven door onder meer de Arbo-wet.

Voorts is de directeur verantwoordelijk voor de geoefendheid van het gehele personeel bij:

- brand

- hulpverlening

- ontruiming, enz.

Voorts is de directeur verantwoordelijk voor regelmatige controle van:

- blusmiddelen

- installaties

- de bereikbaarheid van de gebouwen

## 13 	Tekeningen en ontruimingsinstructies

<vul dit voor iedere bouwlaag aan>

14. Logboek ontruimingsoefeningen

| BHV (ontruiming) oefeningen |
| --- |
| Datum | Bijzonderheden |
| 11 oktober 2006 | Zie rapportage <vul in> |
| 20 november 2008 | Zie rapportage <vul in> |

Bijlage 1

| Functie | Telefoonnummer |
| --- | --- |
| Alarmnummer | <vul in> |
| Receptie | <vul in> |
| Politie, brandweer en ambulance | 112 |
| Functie | Naam | Intern | Mobiel |
| Directeur | <vul in> | <vul in> | <vul in> |
| Hoofd BHV | <vul in> | <vul in> | <vul in> |
| Plv Hfd BHV / Bevelvoerder | <vul in> | <vul in> | <vul in> |
| Plv Hfd BHV / Bevelvoerder | <vul in> | <vul in> | <vul in> |
| BHV´er | <vul in> | <vul in> | <vul in> |
| BHV´er | <vul in> | <vul in> | <vul in> |
| BHV´er | <vul in> | <vul in> | <vul in> |
| BHV´er | <vul in> | <vul in> | <vul in> |
| BHV´er | <vul in> | <vul in> | <vul in> |
| BHV´er | <vul in> | <vul in> | <vul in> |
| BHV´er | <vul in> | <vul in> | <vul in> |
| BHV´er | <vul in> | <vul in> | <vul in> |
| Ondersteunende diensten | Telefoonnummer |
| Politie (geen calamiteitennummer) | 0900-8844 |
| Brandweer | 112 |
| Ziekenhuis | <vul in> |
| Gemeente | <vul in> |
| Arbeidsinspectie | <vul in> |

<Vul organogram bhv-organisatie in>

Bijlage 2

Risico analyse BHV <naam instelling>

Om de sterkte en bezetting van een BHV organisatie te bepalen wordt een RI&E uitgevoerd, waaruit moet blijken wat de restrisico’s zijn, waarop deze BHV organisatie is afgestemd.

Voor het bepalen van de BHV sterkte zijn de volgende maatgevende factoren vastgesteld, waarbij het risico voor <naam instelling> Laag, Middel en Hoog:

| Maatgevende factor | Risico |
| --- | --- |
| De aard, de grootte en de ligging van het bedrijf of de instelling | <Vul in> |
| De in het bedrijf/instelling aanwezige gevaren (ook gevaren in de omgeving) en voor het bedrijf/instelling maatgevende brandscenario's | <Vul in> |
| Het redelijkerwijs te verwachten aantal aanwezige werknemers en andere personen alsmede de tijdstippen waarop zij aanwezig zijn | <Vul in> |
| Het redelijkerwijs te verwachten aantal personen dat zich bij een ongeval of brand niet zelfstandig in veiligheid kan brengen | <Vul in> |
| De opkomsttijd en mogelijkheden van brandweer en andere hulpverleningsorganisaties | <Vul in> |
| De aanwezigheid van een infrastructuur op het gebied van de arbeidsomstandigheden | <Vul in> |
| De mogelijkheid om met andere arbeidsorganisaties samen te werken | <Vul in> |
| De aantoonbare deskundigheid van deskundige werknemers en andere personen | <Vul in> |

<naam instelling> heeft een BHV organisatie die met name tijdens kantooruren

(08.00-17.00 uur) voldoende borgt dat BHV aanwezig is. In het ontruimingsplan is beschreven hoe deze organisatie opereert <VOORBEELD>.

In de avonduren worden lesruimtes verhuurd. Net als overdag is geborgd dat voldoende middelen aanwezig zijn en informatie voorhanden is om aan te geven hoe moet worden gealarmeerd.

In de meeste gevallen zijn de aanwezige personen (docenten, cursisten) voldoende deskundig om eerste hulp te verlenen omdat dit is gerelateerd aan hun opleiding.

Daarnaast kunnen zij gebruik maken van het aanwezige personeel <VOORBEELD>.

<restrisico’s>

# Text boxes

Noorden

Automatische melding  of  handmelder

Telefonisch

BHV’er neemt poolshoogte

nee

Terechte melding

ja

De ontruimingsprocedure wordt opgestart of voortgezet

BHV´er waarschuwt:

- Externe hulpdienst (112)

- Hoofd BHV / Plv.

- Overige BHV´ers / medewerkers

- Gids voor opvang externe hulpdiensten

Hoofd BHV / Plv. informeert directie

Brandweer wordt opgevangen, neemt maatregelen, en geeft toestemming om gebouw weer te betreden

BHV´er stopt de ontruiming, informeert Hoofd BHV/ plv. en registreert het incident